## Slide 1
RISCHIO COSTIERO: EROSIONE
Notes: <number>

## Slide 2
La scala spaziale e soprattutto temporale del fenomeno è molto grande, anche se gli effetti possono essere locali
L’evoluzione della costa è strettamente legata al movimento dei sedimenti nella spiaggia, sia sommersa che emersa: Essa dipende però anche dall’apporto di sedimenti che deriva in gran parte dal trasporto solido fluviale.
Le tecniche per lo studio di questi fenomeni sono oggetto di studio da anni, e vanno dai modelli più complessi alle semplici formule.
Quest’ aspetto non può essere studiato in questa sede; si possono solo ricordare le idee più comuni in merito al movimento dei sedimenti:
Trasporto cross-shore, (trasversale) che avviene in direzione perpendicolare alla linea di costa,
Trasporto long-shore, (longitudinale, lungo costa) diretto parallelamente alla linea di costa.

## Slide 3
E’ un fatto abbastanza evidente comunque che le forti mareggiate causano forti perdite di sedimenti (erosione); meno evidente, ma ben osservabile in pratica, è il fatto che gli stati di mare meno intensi e con onde piu’ lunghe favoriscono la ricostruzione del profilo.
Per tempi intermedi (=un anno, alcuni anni) però, si suppone che i processi erosivi traversali bilancino quelli ricostruttivi, cosicchè le variazioni della linea di spiaggia derivino unicamente dal trasporto longshore e tale effetto nel bilancio totale dei sedimenti viene addirittura trascurato. Considerando i processi per tempi ancora più lunghi, questa affermazione non è più vera
Il rischio per un manufatto sulla costa (=una strada) puo’ derivare dal lento processo erosivo accumulato negli anni; ma anche da una mareggiata particolarmente intensa.

## Slide 4
RISCHI DI DANNO DIRETTO DELLE ONDE
cioè quelli che le singole mareggiate eccezionali possono apportare alle opere, nella configurazione attuale delle coste :
risalita e allagamento
erosione e distruzione opere
(eventi eccezionali)
Gli strumenti di prevenzione sono:
ANALISI DI RISCHIO AREALI
SISTEMI DI PREALLARME
RISCHI A LUNGO TERMINE
legati all’erosione graduale delle coste (squilibri nel bilancio sedimentario originati dal trasporto solido litoraneo) che, spostando la linea di costa, mettono a rischio zone che in precedenza potevano considerarsi sicure.
ANALISI DI RISCHIO AREALI
Riassumendo:
Notes: <number>