## Slide 1
TEMPESTE ESTREME NEI MARI ITALIANI E I LORO EFFETTI SULLE
COSTE: TECNICHE DI PREVISIONE E ALLARME
extreme sea storms in the Italian seas and their action on
the coast: FORECASTING AND WARNING TECHNIQUES
E. Pugliese Carratelli1, F. Reale1, F. Dentale1, C. Giarrusso2, C. Iuppa2, A. Di Leo1; E.Foti2
1MEDUS - Maritime Engineering Division University of Salerno, 2Università di Catania DICAR
iii b) tecniche di preallarme monitoraggio e previsione: Sicilia.

## Slide 2
L’obiettivo di questo lavoro è quello di valutare la fattibilità di un sistema di allarme per la previsione del danno costiero, ed in particolare di quello causato dall’allagamento. Come caso di studio è stato preso quello dell’uragano “Zorbas”, una tempesta che ha colpito principalmente le coste orientali e meridionali della Sicilia negli ultimi giorni del settembre 2018. Molti centri abitati furono seriamente danneggiati, sia dall’azione delle onde, sia dagli allagamenti causati dall’innalzamento del livello dell’acqua.
I danni causati dalle tempeste estreme sulle coste possono essere fortemente ridotti da un adeguato sistema di allarme, cosa oggi possibile grazie ai numerosi enti che producono previsioni del tempo e dello stato del mare. Realizzare tale compito è tuttavia difficile in un mare chiuso o semichiuso come il Mediterraneo, dove le distanze e quindi i tempi di preavviso sono molto minori che nell’oceano.

## Slide 3
Il presente lavoro descrive uno studio volto a valutare la prevedibilità degli effetti dannosi provocati sulle coste da tempeste estreme, prendendo come esempio un evento che si è verificato alla fine di settembre 2018 nel Mediterraneo Centrale e che ha provocato diversi allagamenti e danni in varie località della Sicilia orientale e meridionale
Questo evento ha avuto caratteristiche simili agli uragani tropicali ed è stato classificato dai meteorologi, seguendo una recente tendenza, come “Medicane”, ovvero “Mediterranean Hurricane”, e denominato “Zorbas”.
In particolare il lavoro intende studiare la possibilità di realizzare un sistema di preallarme che sia basato in parte sulle strutture ed i sistemi attualmente esistenti e di valutare l’utilità e le necessità di ulteriori sistemi di misura e di elaborazione che si potrebbero rendere disponibili su base regionale, nazionale o internazionale.
Il lavoro è in particolare orientato allo studio degli effetti di innalzamento del livello mare: storm surge + set up

## Slide 4
L'impatto maggiore della mareggiata sulla costa è avvenuto il giorno 28 settembre dalle 15:00 alle 20:00 circa, e attorno a quell’ora si sono verificati danni ed allagamenti anche di forte entità in varie località, come ad esempio a Catania, Acitrezza, Stazzo, Siracusa, Marzamemi, Portopalo di Capo Passero, Marina di Ragusa e Sampieri. Gli eventi sono ampiamente documentati anche sui media:

## Slide 5
eventi sono ampiamente documentati anche sui media:
1. https://www.lasicilia.it/news/cronaca/191529/il‐primo‐ciclone‐nel‐mediterraneo‐si‐contanoi‐
danni‐lungo‐la‐costa‐ionica‐della‐sicilia.html;
2. https://video.repubblica.it/edizione/palermo/uragano‐medicane‐a‐ragusa‐lidi‐distruttilungomare‐
allagato/315506/316136 (Lungomare di Sampieri, RG);
3. https://catania.livesicilia.it/2018/09/29/grida‐e‐paura‐video‐choc‐il‐mare‐travolge‐lebarche_
474681/ (Porto di Stazzo, CT);
4. https://www.youtube.com/watch?v=74sgpUnqGsk (Porto di Portopalo di Capo Passero, SR);
5. https://www.youtube.com/watch?v=HyqzEr25vh4 (Porto di Acicastello, CT);
6. https://www.youtube.com/watch?v=al65Dqaf3Rk (Lungomare di Catania);
7. http://www.meteoweb.eu/foto/maltempo‐sicilia‐sudorientale‐devastata‐dal‐ciclone‐jonicoterribili‐
immagini‐da‐marzamemi‐foto‐e‐video/id/775630/#8.
Oltre all’impatto delle onde su litorali e strutture, dalla documentazione

## Slide 6
Evoluzione dello stato del mare (Altezza Significativa totale HSt) attorno alla Sicilia alle ore 00:00, 06:00, 12:00 e 18:00 del 28/09/2018 (ECMWF dati di analisi).

## Slide 7
Nella zona considerata (Sicilia e Italia Meridionale continentale) non era disponibile nessuno strumento di misura diretta del moto ondoso. Gli unici elementi su cui è possibile basarsi sono dunque i dati di analisi ed eventualmente di previsione provenienti dai modelli di formazione e propagazione del moto ondoso gestiti da servizi meteorologici nazionali e internazionali quali l’ECMWF, il NOAA etc., nonché da organizzazioni internazionali quali COPERNICUS. In particolare per questo lavoro sono stati impiegati i dati dell’ECMWF, sia di analisi (ad intervalli di 6 ore) sia di previsione (ad intervalli di un'ora). A tal proposito è bene precisare che per “dati di analisi” si intendono i risultati della catena modellistica meteorologica e marina corretti attraverso l’assimilazione di dati sperimentali che, nel caso del moto ondoso, sono essenzialmente le misure altimetriche satellitari. I dati di analisi sono dunque evidentemente disponibili solo dopo l’evento e servono ai fini della sua ricostruzione.

## Slide 8
Un elemento importante per vari tipi di riscontri e controlli sono i rilievi degli altimetri satellitari che forniscono sia i valori di altezza significativa totale HSt che quelli dell’altezza d’acqua SSH. In particolare il 28 settembre, giorno in cui si sono avuti i danni maggiori, nell'area in esame si sono verificati i seguenti passaggi satellitari così come riportato in figura

## Slide 9
Ѐ particolarmente rilevante il passaggio 59 del satellite Jason-3, che è il più vicino sia in senso spaziale che temporale alle zone costiere colpite dall’ evento.

## Slide 10
Un importante elemento di cui tener conto per la comprensione delle azioni sulle coste è la composizione spettrale del campo di moto ondoso, elemento che non appare dal semplice dato dell’HSt. Tra i dati forniti dall’archivio ECMWF sono però presenti separatamente i valori dell’altezza significativa della parte di spettro relativa all’onda generata dal vento (nel seguito HSw) e dell’altezza dello swell (HSs) con i rispettivi periodi medi Tsm e Twm,

## Slide 11
Lo Storm Surge
Un elemento molto importante ai fini della valutazione dei danni di allagamento ed alla loro previsione, è lo “storm surge”, cioè l’innalzamento del livello dell’acqua al largo a causa di condizioni meteo avverse. ( Con questo termine non viene incluso il “set-up”, che è invece l’innalzamento dovuto all’interazione delle onde con la batimetria )
Un indicatore dello storm surge è dato dalla lettura dei mareografi che, se localizzati in una zona calma e profonda quale un porto, non risentono del set-up. Nel caso specifico l’unico dato disponibile per il versante Sud-Est dell’isola è quello proveniente dal mareografo situato a Portopalo di Capo Passero gestito dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(i dati rilevati sono disponibili sul sito della Intergovernmental Oceanographic Commission dell’ UNE-SCO (IOC-UNESCO): http://ioc-sealevelmonitoring.org.

## Slide 12
Un ulteriore importante elemento è il valore di SSH misurato dall’altimetro satellitare di Ja-son-3 durante il già citato passaggio 59. La Figura riporta i dati di entrambe le fonti. Per consentire il confronto entrambi i dati sono stati riferiti al loro valore medio calcolato su tutta la durata delle rispettive registrazioni, denominato nel seguito “anomalia” .

## Slide 13
Il set up è l’innalzamento del livello medio dell’acqua causato dalla trasformazione delle onde sui bassi fondali. Esso si verifica solo per pendenze relativamente piccole, e per rotture di tipo “spilling”,
Esso un problema ben noto e abbastanza ben trattabile con diversi modelli di uso comune

## Slide 14
Valutazione complessiva dell’altezza d’acqua
Aggiungendo il valore dell’altezza d’acqua al largo δsurge a quello del set up δsetup calco-lato in precedenza, si ottiene la stima del parametro
”altezza d’acqua in corrispondenza della linea di costa” (δtot = δsurge + δsetup)
Il valore valutato per l’evento in esame è risultato essere di circa 0.70 m.

## Slide 15
Possibilità di previsione
Avendo ricostruito l’evento ed esaminato il meccanismo principale di allagamento, è interessante adesso verificare la possibilità di previsione di un evento di questo tipo da parte di un’organizzazione che avesse avuto a disposizione gli strumenti già attualmente esistenti
Nella Figura ad sono mostrati gli andamenti del valore di HSt previsti per il giorno 28 settembre rispettivamente dal run delle ore 00:00 del giorno 27 settembre (in alto) e dal run delle ore 00:00 dello stesso giorno 28 (in basso), i dati di previsione sono disponibili ad intervalli di un'ora.

## Slide 16
HSt previsto per i punti della griglia ECMWF considerati per il giorno 28 settembre 2018: (in alto) run delle ore 00:00 del 27 settembre 2018; (in basso) run delle ore 00:00 del 28 settembre 2018

## Slide 17
Utilizzando pertanto i dati di previsione (HSt e Tmt) dei due runs giornalieri (alle ore 00:00 ed alle ore 12:00) a partire dal giorno 25 settembre 2018 si sarebbe potuta fare una previsione del valore del parametro δsetup dell’altezza d’acqua per le ore 18 del 28 settembre.
I risultati di tale previ-sione, relativi sempre al punto 6 di Figura 2, sono riportati nella seguente Tabella 3. Nell'ultima riga della stessa Tabella 3 viene anche indicato il valore del δsetup già calcolato in precedenza, ovvero quello che si ottiene utilizzando i dati di analisi relativi proprio alle ore 18:00 del 28 settembre.
Valori di setup (δsetup) previsti per le ore 18:00 del 28 settembre 2018 usando i dati di previsione ECMWF a partire dalle ore 00:00 del 25 settembre 2018.
Data run Ora run Tipo dati Data previsione Ora HSt Tmt δse-tup
25/09/2018 00:00 Prev. 28/09/2018 18:00 2.41 7.17 0.25
25/09/2018 12:00 Prev. 28/09/2018 18:00 2.97 8.59 0.40
26/09/2018 00:00 Prev. 28/09/2018 18:00 3.34 7.47 0.42
26/09/2018 12:00 Prev. 28/09/2018 18:00 2.95 8.94 0.40
27/09/2018 00:00 Prev. 28/09/2018 18:00 2.86 8.56 0.38
27/09/2018 12:00 Prev. 28/09/2018 18:00 3.62 8.90 0.52
28/09/2019 00:00 Prev. 28/09/2018 18:00 3.76 9.06 0.55
28/09/2019 12:00 Prev. 28/09/2018 18:00 3.46 9.04 0.50
28/09/2019 18:00 Anal. - - 3.33 7.26 0.41

## Slide 18
Conclusioni
Già con le strutture ed i dati pubblicamente disponibili è possibile fare una previsione, sia pure di larga massima, dei valori di innalzamento idrico e quindi del rischio di allagamento. Naturalmente questa previsione è soggetta agli inevitabili errori della catena modellistica e principalmente quindi all’incertezza meteorologica.
Tra gli strumenti necessari ad un sistema di preallarme c’è innanzitutto l’accesso a più di un sistema di previsione dello stato del mare: non pare infatti utile prevedere lo sviluppo di una catena modellistica ad hoc, vista la disponibilità di numerosi sistemi di origine accademica o istituzionale: prima di tutti il sistema Nettuno dell’Aeronautica militare (Pezzutto et al., 2016) ma an-che quelli – ad esempio – dell’Università Parthenope (Di Luccio et al., 2016), o dell’Università di Genova (Mentaschi et al., 2015, Sartini et al., 2015, 2016).
E’ invece certamente necessario lo sviluppo di un sistema di generazione e di propagazione del moto ondoso che sia annidato (nested) alle griglie dei modelli di largo esistenti e che consenta di calcolare la trasformazione fino alla costa e di stimare con maggiore esattezza i valori del set-up. Quest’ultima parte è particolarmente onerosa perché richiede un’attenta messa a punto e calibrazione sui dati reali.
L’aspetto che comunque emerge con la massima chiarezza è l’assoluta necessità di dati sperimentali, s, sia dei valori di altezza d’acqua, sia del moto ondoso. Le misure satellitari – certamente un utile riscontro – sono troppo rade nel tempo per essere utilizzate come strumento di analisi in tempo reale: è dunque necessaria la realizzazione di una rete credibile ed efficiente di mareografi e soprattutto di ondametri, sia convenzionali (boe, pali) sia radar.

## Slide 19: Materiale utile per approfondire
Per gli aspetti di base:
www.eugeniopc.it/ANAS2015/ANAS2015.htm
Oppure _ Google: EPCDIDATTICA
AMRA “Gli scenari di rischio di erosione delle coste e
relativi modelli» P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 1.6 attività a.6 intervento” http://www.amra.unina.it/docs.php?op=convenzioni
TEMPESTE ESTREME NEI MARI ITALIANI E I LORO EFFETTI SULLE COSTE:
TECNICHE DI PREVISIONE E ALLARME
EXTREME SEA STORMS IN THE ITALIAN SEAS AND THEIR ACTION ON THE
COAST: FORECASTING AND WARNING TECHNIQUES
E. Pugliese Carratelli1, F. Reale1, F. Dentale1, C. Giarrusso2, C. Iuppa2, A. Di Leo1; E.Foti2
1MEDUS ‐ Maritime Engineering Division University of Salerno, 2Università di Catania DICAR

## Slide 20
APAT (2007) – Atlante delle opera di sistemazione costiera. Manuale APAT, Agenzia per la protezione
dell’Ambiente e per i servizi tecnici
U.S. Army Corps of Engineers 2003. Coastal Engineering Manual Cap. 4, parte II.
Tom Bruce, Jentsje van der Meer, Tim Pullen, and William Allsop (2009) Wave Overtopping at Vertical and Steep Structures. Handbook of Coastal and Ocean Engineering: pp. 411-439.
Giarrusso C.C., Pugliese Carratelli E. and Spulsi G. 1999. Assessment Methods for Sea-Related Hazards in
Coastal Areas. Journal of Natural Hazard, Kluwer Academic Publishers, pp. 295-309.
Allsop, W.and Bruce, T. and Pullen, T.A. and Van der Meer, J. Direct hazards from wave overtopping – the forgotten aspect of coastal flood risk assessment. In: 43rd Defra Flood and Coastal Management Conference, 1-3 July 2008, Manchester University. (2008)
Calabrese M., Vicinanza D., Buccino M. 2002. Trasmissione ondosa a tergo di scogliere a cresta bassa – Studi Costieri, n. 5, 83-96.
Vicinanza D., I.Cáceres, M. Buccino, X. Gironella, M. Calabrese, Wave disturbance behind low-crested structures: Diffraction and overtopping effects, Coastal Engineering, Volume 56, Issues 11–12, November December 2009.
EurOtop-Manual. 2007, W. Die Küste – EurOtop – Wave Overtopping of Sea Defences and Related Structures:
Assessment Manual
http://www.overtopping-manual.com/