## Slide 1
TUTORAGGIO DI IDRAULICA E FLUIDODINAMICA AMBIENTALE
CANALI
Ing. Angela Di Leo
andileo@unisa.it
A.A. 2020-2021

## Slide 2
RICHIAMI TEORICI
Le correnti a pelo libero sono flussi non totalmente confinati che hanno la parte superiore a contatto con l’atmosfera
Naturali
Fiumi, torrenti
Artificiali
Fognature, canali irrigazione

## Slide 3
ipotesi di piccole pendenze (ipotesi tecnicamente molto valida nelle comuni applicazioni) è possibile approssimare l'angolo a alla sua tangente e ritenere il suo coseno pari a 1,
RICHIAMI TEORICI: ipotesi e definizioni
h
pendenza del fondo piccola → il tirante idrico (ortogonale alla linea di fondo) si può confondere con la verticale
Ipotesi di corrente lineare → le traiettorie sono sensibilmente rettilinee e parallele
Se si verificano le ipotesi 1 e 2, potremo considerare le pressioni variabili lungo la normale alla linea di fondo con legge idrostatica
Preso un riferimento coincidente col fondo di una sezione, risulterà:
h=z + p/g

## Slide 4
Si ha dunque che nell'ipotesi di alvei con modesta pendenza la cadente piezometrica coincide con il pelo libero della corrente. Sommando il termine cinetico v2/2g si ottiene la linea dell'energia specifica associata alla corrente, la cui espressione è dunque la seguente:
(calcolata rispetto al fondo dell'alveo)
RICHIAMI TEORICI: ipotesi e definizioni
Z=0
1
2
In questo disegno stiamo considerando per semplicità moto uniforme i=J
i
j
Linea dell’energia
Pelo libero
Fondo del canale
h1
h2
Z*1
Z*2
V21/2g
V22/2g
Introducendo la portata Q
In una data sezione, a parità di portata Q, l’energia specifica riferita al fondo H ed il tirante idrico h sono legati matematicamente

## Slide 5
RICHIAMI TEORICI: ipotesi e definizioni
Se rappresentiamo nel diagramma l’espressione dell'energia specifica, che è funzione del tirante h e della portata Q. (h, H) per portata costante si ha:
h
0
A
0
H
∞
h
∞
A
∞
H
h
H
h
Q=cost
Studio qualitativo della funzione H = f(h), per portata Q fissata e costante
hc=k
Hmin
Stato critico: minima energia specifica Hmin rispetto al fondo con cui una portata Q può transitare in una data sezione
La funzione presenta dunque due asintoti, per altezze idriche che tendono rispettivamente a zero e ad infinito, e un valore minimo che si realizza in corrispondenza di un valore di h che prende il nome di altezza di stato critico (hc o k). Tale valore distingue il piano in due regioni: quella superiore, in cui il termine cinetico è sempre minore di quello associato allo stato critico, e quella inferiore in cui essi risultano sempre superiori a quest'ultimo.
H=h

## Slide 6
RICHIAMI TEORICI: ipotesi e definizioni
La funzione presenta dunque due asintoti, per altezze idriche che tendono rispettivamente a zero e ad infinito, e un valore minimo che si realizza in corrispondenza di un valore di h che prende il nome di altezza di stato critico (hc o k). Tale valore distingue il piano in due regioni: quella superiore, in cui il termine cinetico è sempre minore di quello associato allo stato critico, e quella inferiore in cui essi risultano sempre superiori a quest'ultimo.
H=h
LENTE
VELOCI
Le correnti con h > hc si dicono “correnti lente ”; cui il termine cinetico risulta piuttosto esiguo;
Le correnti con h < hc si dicono “correnti veloci ”; il termine cinetico rappresenta quasi la totalità del contenuto energetico
Q=cost
H
h
hc
Hc
h1
V2/2g

## Slide 7
RICHIAMI TEORICI: ipotesi e definizioni
Dal diagramma si evince inoltre che a ciascun valore di H corrispondono due diverse altezze idriche, una di corrente veloce e l'altra di corrente lenta
Stato critico
Per ricavare l'altezza di stato critico, cerchiamo il punto di minino della funzione H(h) annullandone la derivata prima:
Dalla figura a lato si evince che, con minima approssimazione, il rapporto rappresenta nient'altro che la larghezza in superficie della corrente
Vale per qualsiasi sezione

## Slide 8
RICHIAMI TEORICI: ipotesi e definizioni
Applicando la relazione appena determinata al caso di sezione rettangolare, si ha:
b=cost
A=b*h
Sempre per sezione rettangolare, valutiamo i valori della velocità critica e dell'energia critica:
k
)
)=
Per quanto detto in precedenza, alla condizione critica restano associate:
la minima energia, in corrispondenza di una portata assegnata;
la massima portata, in corrispondenza di un dato valore di energia.
l'altezza di stato critico (hc o k) risulta indipendente dalla pendenza
dell'alveo, differenza di quanto accade per l'altezza di moto uniforme (hu)

## Slide 9
RICHIAMI TEORICI: ipotesi e definizioni
Q
h
hc
Ragionando in termini di energia costante H=cost diagrammiamo nel piano (Q,h) l’andamento del tirante idrico in funzione della portata
h
0
A
0
Q
0
h
H
H-h
0
Q
0
Q=A√2g(H-h)
Qmax
H
hL
hv
Q
massima portata Q che può transitare in una sezione con una data energia specifica H

## Slide 10
RICHIAMI TEORICI: ipotesi e definizioni
Assumendo dunque il fondo come riferimento delle altezze e considerano la pendenza i positiva per un canale in discesa,
Possiamo tuttavia ipotizzare che le grandezze idrauliche, pur variando con continuità nello spazio, si mantengano invariate nel tempo nella stessa sezione, e cioè che ci troviamo in condizioni di moto permanente.
In particolare, ricordando la dipendenza dell'energia specifica dal tirante idrico, la prima delle due può essere riscritta come:
da cui si ricava l'equazione che esprime la variazione dell'altezza idrica nelle diverse sezioni dell'alveo, che risulta di fondamentale importanza perché consente il tracciamento dei profili di corrente in moto permanente:
in cui h è il tirante, H l'energia specifica della corrente computata rispetto al fondo, i la pendenza dell'alveo e j la cadente piezometrica.

## Slide 11
RICHIAMI TEORICI: ipotesi e definizioni
Moto uniforme
Nel moto uniforme, in cui sia ha l’equazione del moto vista prima
Diventa:
i = J
Per le perdite di carico si può usare tranquillamente usare la formula di Darcy-Weisbach con l’abaco di Moody,
H=cost

## Slide 12
RICHIAMI TEORICI: ipotesi e definizioni
Individuata come pendenza critica il valore ic tale che l'altezza di stato critico coincide con
quella di moto uniforme, si può effettuale la seguente classificazione:
alvei a debole pendenza i < ic
alvei a forte pendenza i > ic
è immediato sottolineare che per un alveo a debole pendenza il tirante di moto uniforme è un tirante di corrente lenta, mentre per un alveo a forte pendenza esso risulta un tirante di corrente veloce.

## Slide 13
RICHIAMI TEORICI: ipotesi e definizioni
Alveo a debole pendenza
hu
hc
D1_CLR
D2_CLA
D3_CVR

## Slide 14
RICHIAMI TEORICI: ipotesi e definizioni
Alveo a forte pendenza
hc
hu
F1_CLR
F2_CVA
F3_CVR
i>ic

## Slide 15
RICHIAMI TEORICI: note*
Si osservi che se la larghezza del canale è molto grande:
B
Ri=A/P= B h/B+2h=h
h > hu allora j < i e quindi i-j >0
h < hu allora j > i e quindi i-j <0
Osservazioni
R(h); A(h)
Per il moto uniforme j = i
R(hu)
A(hu)

## Slide 16
Curve di deflusso: sezioni alvei
L(h)=B
h
Sezione Rettangolare
B
B*h
B+2h
A/C=

## Slide 17
Curve di deflusso: sezioni alvei
a
L
h
B
b
L(h)
Sezione Trapezia
B+2(h/tga)
(B+L(h))h/2=Bh+h2/ tga
B+2h/sena
A/C=
B+2h tgb
Bh+h2 tgb
B+2h/cosb
Bh+h2 tgb
B+2h/cosb

## Slide 18
Curve di deflusso: sezioni alvei
Sezione Circolare

## Slide 19
Curve di deflusso
k | L(k) | A(k) | Qc(k)
Vale per qualsiasi sezione
Stato critico
Moto uniforme
hu | iu | λ | L(hu) | A(hu) | Ri(hu) | Qu

## Slide 20
Curve di deflusso
k | D(m) | a(rad) | C(k) | L(k) | A(k) | Qc
Stato critico
Moto uniforme
Sezione circolare
h | iu | λ | D(m) | a(rad) | L(h) | A(h) | Ri(h) | Qu

## Slide 21
Esempi di tracciamento dei profili di corrente
Alvei a debole pendenza caso1
i1 < ic
i2 < ic
i1 > i2
Q, sezione, scabrezza costante
hu1
k
hu2
k
D1_CLR

## Slide 22
Esempi di tracciamento dei profili di corrente
Alvei a debole pendenza caso 2
Q, sezione, scabrezza costante
i1 < ic
i2 < ic
i1 < i2
hu1
k
hu2
k
D2_CLA

## Slide 23
Esempi di tracciamento dei profili di corrente
Alvei a forte pendenza caso 1
Q, sezione, scabrezza costante
i1 > ic
i2 > ic
i1 > i2
hu1
k
hu2
k
F3_CVR

## Slide 24
Esempi di tracciamento dei profili di corrente
Alvei a forte pendenza caso 2
Q, sezione, scabrezza costante
i1 > ic
i2 > ic
i1 < i2
hu1
k
hu2
k
F2_CVA

## Slide 25
Esempi di tracciamento dei profili di corrente
Cambio di pendenza da debole a forte
Supponiamo di avere un alveo cilindrico, di sezione rettangolare con larghezza b e assegnato coefficiente di scabrezza l, in cui transita una portata Q e che in una determinata sezione incontra un improvviso aumento di pendenza, che passa dal valore i1 al valore i2.
Supponiamo che nel tratto 1 il tirante di moto uniforme sia superiore a quello di stato critico, e viceversa nel tratto 2: sia ha dunque lo schema di un alveo a debole pendenza, indefinito verso monte, seguito da alveo a forte pendenza indefinito verso valle
i2 > ic
i1 < ic
hu2
k
k
hu1

## Slide 26
Esempi di tracciamento dei profili di corrente
Cambio di pendenza da debole a forte
i2 > ic
i1 < ic
hu2
k
k
hu1
F2_CVA
D2_CLA
I2>i1

## Slide 27
Esempi di tracciamento dei profili di corrente
Risalto idraulico
k
hu1
i2 < ic
I1>ic
k
hu1
I1>i2
p

## Slide 28
Esempi di tracciamento dei profili di corrente
Passaggio da una corrente veloce a una corrente lenta
D3_CVR
F1_CLR
Passaggio attraverso lo stato critico : da corrente veloce a corrente lenta
Condizione necessaria per il passaggio graduale attraverso lo stato critico è un cambiamento da debole a forte
Tale condizione però non è sufficiente infatti in cambiamento di pendenza a valle della corrente veloce e a monte della corrente lenta non influenza né l’una né l’altra.
La corrente veloce in alveo a debole pendenza è condizionata da una causa a monte viceversa la corrente lenta deve essere provocata e condizionata da una causa di valle.

## Slide 29
Esempi di tracciamento dei profili di corrente
Risalto idraulico: Calcolo della Posizione del Risalto
Passaggio da corrente veloce a corrente lenta avviene sempre attraverso un risalto.
Il risalto idraulico è una discontinuità con un brusco sollevamento del pelo libero. Vi è la formazione di un vortice ad asse orizzontale che dissipa energia
<
p1
p2
M1
M2
1
2
L’interpretazione del fenomeno si può ottenere applicando l’equazione globale dell’equilibrio idrodinamico al breve tronco di corrente che comprende il vortice.
1
2

## Slide 30
Il risalto si localizza nella sezione in cui è soddisfatta l’equazione globale dell’idrodinamica, cioè dove si ha: S(h1 ) = S(h2 )
Esempi di tracciamento dei profili di corrente
La somma della spinta idrostatica Π e della spinta idrodinamica M è detta “spinta totale della corrente” (S):
<
p1
p2
M1
M2
1
2
S = Π1 + M1 = Π2 + M2
In particolare, per la sezione rettangolare si ha:

## Slide 31
S
h
Esempi di tracciamento dei profili di corrente
La spinta totale è funzione del tirante h se si considera la portata costante e la geometria della sezione nota
La funzione S(h) avrà allora un minimo per h = hc (svolgendo la derivata per il calcolo del minimo della funzione
Il diagramma delle spinte totali S viene perciò diviso in due rami: quello delle correnti lente (h > hc ) e quello delle correnti veloci (h < hc ) Esistono sempre due altezze, una di corrente lenta h1 e una di corrente veloce h2 , che presentano la stessa spinta totale assegnata S; esse si dicono “altezze coniugate del risalto”
h
0
p
0
M
∞
h
0
p
M
∞
∞

## Slide 32
Esempi di tracciamento dei profili di corrente
Risalto idraulico
Ricordando le espressioni studiate nelle applicazioni dell’ equazione globale:
La spinta totale dal lato di monte, in corrente veloce Nm
Essa deve dunque essere eguale alla spinta totale da valle, in corrente lenta Nv
(Le azioni sul fondo sono trascurabili perché la lunghezza del volume di controllo s è molto piccola), e così il peso perché la pendenza e piccola o addirittura nulla
Per sapere se il risalto viene spinto a monte o a valle della sezione P, si calcolano le spinte totali delle due correnti in tale sezione. si possono quindi verificare due casi:
1) Sm(veloce) > Sv(lenta) => il risalto è spinto a valle
2) Sm(veloce) < Sv(lenta) => il risalto è spinto a monte

## Slide 33
Esempi di tracciamento dei profili di corrente
S
h
ESEMPIO RISALTO A VALLE
1
2
3
D3
Hp: spinta monte >spinta di valle
Sm
hum
Sv
1
2
3
huv
h1c

## Slide 34
Esempi di tracciamento dei profili di corrente
S
h
ESEMPIO RISALTO A monte
Hp: spinta monte <spinta di valle
1
2
3
Sm
1
2
3
Sv
huv
h1c
hum
k

## Slide 35
Tracciamento quantitativo dei profili di corrente
Equazione del profilo di corrente
1
2
i Ds +h1+v1^2/2g=h2+v2^2/2g+jDs
i Ds +H1=H2+jDs
(H2 -H1)/ Ds= i-j
= = i-j
=

## Slide 36
Tracciamento quantitativo dei profili di corrente
Metodo delle differenze finite
L’asse s lungo la corrente è discretizzato in intervalli di lunghezza s; siano s0, s1, s2, s3 ... sn le posizioni lungo s, distanti tra di loro appunto s, in cui si cercano i valori della funzione h , (h0, h1, h2, h3... hn ).
In, Jn e sono rispettivamente i valori della pendenza, della perdita di carico e della derivata di H(h) al passo n; infatti valori di Jn+1 e non sono noti, e ai fini del calcolo si utilizzano quelli relativi al passo precedente n. La pendenza in+1 è invece un dato ed è quindi nota.

## Slide 37
Tracciamento quantitativo dei profili di corrente
Integrazione del profilo del risalto_ESEMPIO RISALTO A VALLE
DATI NOTI
B | lambda | Q | i1 | i2 | g
3 | 0.022 | 30 | 0.02 | 0.003 | 9.81
STATO CRITICO
k (m) |  | k | A(k) | C(k) | R(k) | ic
2.168255 |  | 2.168255 | 6.504765 | 7.33651 | 0.886629 | 0.006725

## Slide 38
Tracciamento quantitativo dei profili di corrente
Integrazione del profilo del risalto_ESEMPIO RISALTO A VALLE
DATI NOTI
hu | A(hu) | C(hu) | R(hu) | Qu | Diff Q | π(hu) | M(hu) | N(hu)
1.39305 | 4.179151 | 5.786101 | 0.722274177 | 30.00007096 | 7.1E-05 | 28555.77 | 215354.7 | 243910.5
ALVEO FORTE PENDENZA
N = Π1 + M1
hu | A(hu) | C(hu) | R(hu) | Qu | Diff Q | π(hu) | M(hu) | N(hu)
3.048676 | 9.146029 | 9.097353 | 1.005350596 | 29.99992143 | -7.9E-05 | 136767.5 | 98403.36 | 235170.9
ALVEO DEBOLE PENDENZA

## Slide 39
Tracciamento quantitativo dei profili di corrente
Integrazione del profilo del risalto_ESEMPIO RISALTO A VALLE
Δs | S | hi | A(hi) | C(hi) | R(hi) | H(hi) | j(hi) | i2-j | dH/dh
0.5 | 0 | 1.39 | 4.18 | 5.79 | 0.72 | 4.02 | 0.02 | -0.02 | -2.77
 | 0.5 | 1.40 | 4.19 | 5.79 | 0.72 | 4.01 | 0.02 | -0.02 | -2.75
 | 1 | 1.40 | 4.20 | 5.80 | 0.72 | 4.00 | 0.02 | -0.02 | -2.72
π(hi) | M(hi) | N(hi) | Controllo | Zfondo | Z (k) | Z(hu) | Z(hi)
28555.77 | 215354.74 | 243910.51 | No Risalto | 0.00 | 2.17 | 3.05 | 1.39
28681.68 | 214881.53 | 243563.21 | No Risalto | 0.00 | 2.17 | 3.05 | 1.39
28808.18 | 214409.24 | 243217.42 | No Risalto | 0.00 | 2.17 | 3.05 | 1.40
si fissa
Il valore iniziale è hu di monte
j

## Slide 40
Tracciamento quantitativo dei profili di corrente
Integrazione del profilo del risalto_ESEMPIO RISALTO A VALLE
π(hi) | M(hi) | N(hi) | Controllo | Zfondo | Z (k) | Z(hu) | Z(hi)
28555.77 | 215354.74 | 243910.51 | No Risalto | 0.00 | 2.17 | 3.05 | 1.39
28681.68 | 214881.53 | 243563.21 | No Risalto | 0.00 | 2.17 | 3.05 | 1.39
28808.18 | 214409.24 | 243217.42 | No Risalto | 0.00 | 2.17 | 3.05 | 1.40
Il controllo avviene confrontando la spinta al generico hi con la spinta di valle se N(hi)> N(huvalle)
h | A(h) | C(h) | R(h) | π(hu) | M(hu) | N(hu) | Diff N
1.477476 | 4.432429 | 5.954952 | 0.744326458 | 32121.90293 | 203049 | 235170.9 | -3.6E-05
Risalto avvenuto per Spinte uguali a monte e a valle

## Slide 41
Tracciamento quantitativo dei profili di corrente
Integrazione del profilo del risalto_ESEMPIO RISALTO A VALLE
π(hi) | M(hi) | N(hi) | Controllo | Zfondo | Z (k) | Z(hu) | Z(hi)
28555.77 | 215354.74 | 243910.51 | No Risalto | 0.00 | 2.17 | 3.05 | 1.39
28681.68 | 214881.53 | 243563.21 | No Risalto | 0.00 | 2.17 | 3.05 | 1.39
28808.18 | 214409.24 | 243217.42 | No Risalto | 0.00 | 2.17 | 3.05 | 1.40
i2*s
zfi+k
Zf(i)+hu2
Zf(i)+hi
Zfondo(i) ad ogni passo i

## Slide 42
Tracciamento quantitativo dei profili di corrente
Integrazione del profilo del risalto_ESEMPIO RISALTO A Monte
Esempio visto sul foglio excel

## Slide 43
Tracciamento quantitativo dei profili di corrente
altri esempi di profili di corrente e risalto
Alveo a debole pendenza
hu
k
H2
D1_CLR
hi=H2

## Slide 44
Tracciamento quantitativo dei profili di corrente
altri esempi di profili di corrente e risalto
Alveo a forte pendenza
hu
k
H2
F1_CLR
hi=H2 integro la corrente lenta a partire da valle
Ds negativa
fino a h2c (altezza coniugata) si verifica quando N(h2c) = Nmonte