## Slide 1
E. Pugliese Carratelli F. Reale F. Dentale
Rilievi da satellite del moto ondoso
Parte 2 – il SAR
28 Gennaio 2021- Ore 10:00-17:00 – Google Meet

## Slide 2
Il SAR (Synthetic Aperture Radar)

## Slide 3
Differenza tra SAR e Altimetro
Punta sul Nadir
Osservazione laterale
Il SAR fornisce un’ immagine bidimensionale

## Slide 4
Nadir
Radiazione emessa
Nadir
Radarsat,
ERS-2; Envisat; RADARSAT – Sentinel 1
COSMO – SkyMed; TerraSAR - X

## Slide 5
Local tilt ϴ influences σlb
Whitecapping influences
Ko
Orbital Velocity Influences Ko
“Hydrodinamic Modulation”
Wind influences Ko
Cosa vede un radar sulla superficie del mare?
σlb = Ko f( θ)

## Slide 6: Un effetto importante: Interferenza di Bragg
Riflessione speculare dell’energia incidente nel caso di superficie perfettamente piana
Riflessione diffusa dell’energia incidente in presenza di onde capillari o di Bragg (Wright 1968 e Valenzuela 1978)
Radiazione incidente
Radiazione riflessa
Radiazione incidente
Meccanismo di backscattering della superficie marina
Radiazione riflessa

## Slide 7
Tilt φ
σo
Dipende dalla rugosità (ripples)
È MOLTO maggiore se la lunghezza d’onda e.m .λ è dell’ordine della distanza tra l delle ripples
“Bragg”

## Slide 8
A differenza dell’altimetro, la risposta sar viene influenzata principalmente
dall’angolo di inclinazione della superficie

## Slide 9
Distribuzioni di frequenza angoli di tilt locali
L’effetto di tilt
Carratelli, E.P., Dentale, F., Reale, F. Reconstruction of SAR wave image effects through pseudo random simulation (2007) European Space Agency, (Special Publication) ESA SP, (SP-636)

## Slide 10
Pugliese Carratelli, E., Dentale, F., Reale, F.Numerical PSEUDO - Random simulation of SAR sea and wind response(2006) European Space Agency, (Special Publication) ESA SP, (613),
Local tilt influences σlb

## Slide 11
La risoluzione nelle
Direzione trasversale
(«range», «across track»)
è data dalla tempo di
percorrenza dell’impulso
La risoluzione nella
direzione di volo (azimuth)
è data dall’ apertura dell’
antenna
Perché «apertura sintetica»?

## Slide 12
Risoluzione in azimuth
In un radar convenzionale la direzione di azimuth la risoluzione dipende dall’impronta ΔY suolo dell’antenna
Lunghezza dell’antenna
Distanza
.
con valori tipici:
≈ 5 cm and ≈ 800 km
Lunghezza d’onda
km per avere una risoluzione al suolo ΔY= 10 m
Occorrerebbe una lunghezza d’antenna La = 4000 m!

## Slide 13
Quota satellite
Range quando il bersaglio entra nel fascio radar
Antenna beam
target
Posizione antenna quando i bersaglio esce dal fascio radar
Direzione di volo del satellite
In un SAR ogni punto viene «guardato» successivamente dall’antenna in diversi istanti. Il posizionamento azimuth del punto è misurato attraverso l’effetto Doppler,
cioè la velocità di spostamento relativo (sempre in direzione azimuth) del punto rispetto all’antenna
Risoluzione SAR in azimuth
ΔY= La/2
Non è tanto semplice…
Effetto Doppler misura
la componente della velocità
lungo la congiungente il punto col
satellite (quasi verticale)

## Slide 14
La risoluzione L/2 sembra suggerire che la lunghezza dell’antenna debba essere il più piccola possible. Però è necessario che gli impulsi devono essere emessi a distanza eguale o minore di L/2. Questo è limitato dalla massima frequenza di ripetizione degli impulsi (PRF). Ad es per gli ERS/ENVISAT PRF=1400
Questo presuppone inoltre che il punto
sia fermo sulla superficie
La posizione del punto del punto rispetto all’antenna deve costantemente valutata con precisione, Ciò si ottiene con l’effetto Doppler, cioè con la della frequenza dell’onda ricevuta – che a sua volta dipenda dalla velocità di spostamento relativo lungo l’azimut
Non è tanto semplice…

## Slide 15
Attenzione, però: il SAR non è fedele
gli strumenti delle tenebre ci dicono verità su piccole cose per tradirci poi con le più terribili conseguenze

## Slide 16
Quota satellite
Range quando il bersaglio entra nel fascio radar
Antenna beam
target
Posizione antenna quando i bersaglio esce dal fascio radar
Direzione di volo del satellite
In un SAR la posizione del punto viene fissata attraverso l’effetto Doppler,
Cioè la velocità di spostamento relativo del punto rispetto all’antenna
L’effetto Doppler misura
la componente della velocità
lungo la congiungente il punto col
satellite (quasi verticale)
Ma il punto (la particella d’acqua) si muove
Con la sua velocità orbitale, che si aggiunge o
si sottrae alla velocità indotta dal movimento
del satellite, falsandone la posizione

## Slide 17
(da Dean e Dalrymple, 1991)
La particella d’acqua si muove Con la sua velocità orbitale, che si aggiunge o si sottrae alla velocità indotta dal movimento
del satellite, falsandone la posizione

## Slide 18
Wave Orbital Velocities profile
Radar response after the shift
Numerosi elementi di superficie vengono a trovarsi nella stessa posizione azimutale
Position shift produce one peak
Le componenti radiali cambiano la fase della riflessione,
ed il radar lo interpreta come
Spostamento della posizione

## Slide 19
Velocity Bunching
«ammucchiamento» della velocità
L’effetto è massimo per le onde in
direzione azimut

## Slide 20
Azimuth (y)
Azimuth (y)
I punti si spostano sulla stessa linea azimutale
Range (x)
Range (x)
AZIMUTH SHIFT
Le componenti radiali cambiano la fase della riflessione,
ed il radar lo interpreta come
Spostamento della posizione

## Slide 21
True Image
SAR Image
Quindi la riflessione (scattering) da parte delle particelle fluide in superfice che si muovono ad alta frequenza non può essere riprodotta dal meccanismo SAR.
Esiste quindi un valore massimo della frequenza (minimo della lunghezzad’onda ) al di sopra del quale (al di sotto della quale) le onde non vengono riprodotte.

## Slide 22
b)
c)
a)
Hs = 4m; Lp = 150m; sp = 75
Risultati simulazione tilt + shift: Onde in direzione Range
Elevazione superficie marina
Modulazione RAR (solo tilt)
Modulazione SAR (tilt + shift)

## Slide 23
a)
b)
c)
Hs = 4m; Lp = 250m; sp = 75
Risultati simulazione tilt + shift: Onde in direzione Azimuth
Elevazione superficie marina
Modulazione RAR (solo tilt)
Modulazione SAR (tilt + shift)
IL SAR non mostra
le onde!

## Slide 24
Cosa vede il radar?
Esempi (in simulazione): Onde in direzione Range
Elevazione superficie marina
Modulazione RAR
Hs = 4m; Lp = 150m; sp = 75
Radar «convenzionale»

## Slide 25
Modulazione RAR
Hs = 4m; Lp = 250m; sp = 75
Risultati simulazione tilt: Onde in direzione Azimuth
Elevazione superficie marina

## Slide 26
Esempi reali

## Slide 27
ERS-2 26 December 1999 at 09:54.
Absolute orbit 24532

## Slide 29
ENVISAT
wave modulated σl
– Unusual in the Med

## Slide 30
http://earth.esa.int/workshops/cmasar_2003/papers/E09lehn.pdf
Il passaggio da A a B si può fare con una
funzione che lega tra loro i due spettri
Modulation Transfer Function
(Hasselmann..etc)
Come anche i radar
costieri (Serafino et al)
Il problema più importante per noi
è quello inverso: ricostruire la mappa
dell’altezza d’acqua B a partire dall’imagine
mappa dei grigi in A

## Slide 31
Spettro dell’immagine

## Slide 32
Shao, W.; Zhang, Z.; Li, X.; Li, H. Ocean Wave Parameters Retrieval from Sentinel-1 SAR Imagery. Remote Sens. 2016, 8, 707.
Spettro del moto ondoso

## Slide 33
a)
b)
c)
Hs = 4m; Lp = 200m; sp = 75
Elevazione superficie marina
Modulazione RAR (solo tilt)
Modulazione SAR (tilt + shift)

## Slide 34
a)
b)
c)
Hs = 4m; Lp = 200m; sp = 75
Risultati simulazione tilt + shift: Onde a 45°
Elevazione superficie marina
Modulazione RAR (solo tilt)
Modulazione SAR (tilt + shift)

## Slide 35
Come visto prima, l’imagine SAR è falsata : esiste un valore massimo della frequenza (minimo della lunghezza) al di sopra del quale (al di sotto della quale) le onde non vengono riprodotte.
Viene indicato come lunghezza di cut-off λc
Il fenomeno non è lineare e dipende dalla velocità orbitale, quindi sostanzialmente dall’altezza
dalla lunghezza d’onda L’informazione contenuta da questo parametro puo’ essere utilizzata per estarre infromazioni sulla stato del mare
Il calcolo λc si effettua partire dallo spettro dell’imagine, e la sua espressione è data da:
(Kerbaol et al., 1998;Stopa et al., 2015, Grieco et al 2016…).
G. Grieco, W. Lin, M. Migliaccio, F. Nirchio & M. Portabella (2016) Dependency of the Sentinel-1 azimuth wavelength cut-off on significant wave height and wind speed, International Journal of Remote Sensing,

## Slide 36
Minimum detectable wavelengths as function of Significant Wave Height with typical values for R and V
R = 800 km; V = 7 kms-1; C0 = 1 m1/2s-2

## Slide 37
Stopa, J. E., and A. Mouche (2017), Signiﬁcant wave heights from Sentinel-1 SAR: Validation and
applications, J. Geophys. Res. Oceans, 122, 1827–1848, doi:10.1002/ 2016
Utilizzando i parametri dell’ imagine λc , σ quali appunto si possono stimare, attraverso funzioni empiriche I valori di Hs, direzione, Tp

## Slide 39
I stelliti SENTINEL1 costituiscono una costellazione in orbita polare e sincrona (Torres et al., 2012). They were launched by European Space Agency (ESA) in April of 2014 and 2016, respectively.
Il SAR opera con una lunghezza d’onda di 5.5 cm wavelength (C-band), e WV è il default modesull’oceano
SENTINEL1
Tra I dati prodotti di routine dai satelliti SENTINEL 1 c’é appunto il valore di cut-off, oltre
al valore medio, ed alla deviazione standard dei livelli di girgio

## Slide 40
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-1-sar/acquisition-modes
The two-satellite constellation offers a 6 day exact repeat cycle at the equator. Since the orbit track spacing varies with latitude, the revisit rate is significantly greater at higher latitudes than at the equator.
SENTINEL1
'leap frog’ ogni 200 km
Vignette 20 km x 20 km
Risoluzione 4-5 m x 4-5
sigma0, azimuth cutoff,
parametri statistici imagine:
media, sigma,kurtosis m
C‐Band VV (default) e HH polarization

## Slide 41
Yoshida, T. Azimuthal Ocean Wave Emerged in SAR Image Spectra Under Specific Condition
(2017) Journal of Geophysical Research: Oceans, 122 (12), pp. 9625-9635.
I satelliti con SAR più impiegati sono
ERS-1° 2; Envisat (ora inattivi); RADARSAT –
Sentinel 1
cosmoSkymed, Terra SAR X: dati difficili
da reperire, banda X

## Slide 42
Origine dei dati
Tutte le immagini e le formule in cui non è riportata l’orrigine sono di dominio publico, tratte da pubblicazioni ESA/ESRIN, dai data base Copernicus Radar Altimeter Database System (RADS http://rads.tudelft.nl/rads/rads.shtml ) o fornite attraverso ESA/EO Project 1172 “Remote Sensing of Wave Transformation”
Dati delle boe Italiane: APAT-ISPRA
Dati delle Boe americane: NOAA
Grazie per le informazioni, I datie e le utili discussionu nel corso degli anni
R. Inghilesi, G. Nardone (APAT-ISPRA)
M. Biafore, F. Napoli (Dip. Protezione Civile Regione Campania)
Claudia Giarrusso (Dubai Municiplality)
K. Rakha, K. Albanaa (KISR)
L. Torrisi (Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare)
M. Kirby, RADARSAT Hurricane Applications Project Coordinator
Enrico Zambianchi (Uniparthenope
La tomba del tuffatore
(ca. 480-470 AC)