## Slide 1
38° CORSO DI AGGIORNAMENTO IN
Tecniche per la Difesa dall’Inquinamento
Guardia Piemontese Terme (CS)
21-24 giugno 2017
MODELLAZIONE CFD A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DI OPERE MARITTIME
F. Dentale1, A. Di Leo 1, D. Salerno1,3, E. Pugliese Carratelli 1,2
MEDUS, Maritime Engineering Division University of Salerno, Dipartimento Ingegneria Civile, via Giovanni Paolo II, 84084 Fisciano
(2) C.U.G.RI., Consorzio interUniversitario per la previsione e prevenzione dei Grandi Rischi, via Giovanni Paolo II, 84084 Fisciano
(3) Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Università di Napoli “Federico II”, via Claudio 21, 80125 Napoli

## Slide 2
Col nome di CFD (Computational Fluid Mechanics) si intende la scienza e l’arte di risoluzione delle equazioni di Navier Stokes (NS): scienza ed arte il cui strumento principale è il software di integrazione numerica
Nel corso degli anni sono stati fatti progressi in questo settore: si è partiti dall’uso di approcci molto schematici e semplificati fino ad arrivare ad elaborare strutture con geometria riprodotta molto simile alla realtà.
Nel seguito proviamo a mostrare lo stato dell’arte della CFD applicata alle opere marittime. .

## Slide 3
Ipotesi:
Fluido Perfetto
Stazionarietà
F. Di massa a potenziale
Integr. Lungo
Una linea di
corrente
Teor di Bernoulli
Integrazione ad
Un volume di controllo
Teor di
Gauss/Green
Introduzione
Legame costitutivo
Eq di Navier Stokes
=
Ed analoghe y, z
Ed analoghe y, z
Idraulica «classica»
Eq. Globale
Massiccio apporto
di sperimenatzione
Integrazione Numerica
Turbolenza
CFD
Cos’è , dove si inserisce
la CFD ?

## Slide 4
www.xylem.com/en-US/
«numerica» o «computazionale»
vuol dire che le equazioni vengono
rese numeriche e risolte su un
numero finito di punti: la griglia
di calcolo

## Slide 5
Resolution
in the X direction starts with 3 cm from both ends (the wavemaker and the end of the flume), growing towards 1 cm near the structure. This 1 cm discretization is kept constant from 2 m away from the obstacle. The other horizontal and vertical directions feature a constant discretization of 1 cm. This disposition totals 5.5 million cells,
Turbulence is modelled using κ−ω SST, since flow separation from the walls is clearly visible in the experiments.
Pablo Higuera, Javier L. Lara, Inigo J. Losada
“Simulating coastal engineering processes with OpenFOAM®”
La complessità ed il numero di punti sono altissime
tuttavia, il problema
E affrontabile con i
normali PC

## Slide 6
Liu, P.L.F., Lin, P., Chang, K.A., Sakakiyama, Numerical modeling of wave interaction with porous structures 1999
Hsu T.J., et al., 2002. A numerical model for wave motions and turbulence flows in front of a composite breakwater. Coastal Engineering,
Lara, J.L., et al., 2006. RANS modeling applied to random wave interaction with submerged permeable structures. Coastal Engineering, pp. 395–417. Paper 53.
Dentale F., Monaco M., Pugliese Carratelli E. A numerical assessment of scale effects on wave breaking modelling” 3rd LECCE (ITALY) 2008
Lara, J.L., et al., 2008. Wave interaction with low-mound breakwaters using a RANS model. Ocean Engineering, pp. 1388-1400. Paper 35.
Losada, I.J., Lara, J.L., Guanche, R., Gonzalez-Ondina, J.M., 2008. Numerical analysis
of wave overtopping of rubble mound breakwaters.
Karim, M.F., et al., 2009. Modeling and simulation of wave transformation in porous structures using VOF based two-phase flow model. Applied Mathematical Modeling,
Maeno, S., et al., 2009. VOF-DEM-FEM Combined model of the reef breakwater collapse. Coastal Engineering Journal (JSCE….
SI tratta di una metodologia ben assestata, sia dal punto di vista del
supporto scientifico:

## Slide 7
1998 | Liu P.L.F., Lin P. | RANS+VOF/ K-ε | H=0.125 T=2 | dx=0.025 dz=0.006 n=69300
1999 | Liu P.L.F., Lin P., Chang K.A., Sakakiyama T. | RANS+VOF/ K-ε | H=0.105 T=1.4 | dx=0. 01 dz=0.007 n=28325
2000 |  | RANS+VOF/ K-ε+RNG (FLOW3D) | H=0.125 -0.128 T=2-5 | dx=0. 02 dz=0.0075 n=64000
2001 | Christensen E.D., Deigaard R. | RANS+VOF/ LES | H=0.08 T=1.4 | dx=var dz=0.01 n=96000 + 3D=140*40*50
2002 | Hsu T.J., Sakakiyama T., Liu P.L.F. | VARANS+VOF/ K-ε | H=0.182, 0.265 | dx=0.02 dz=0.01 n=165000
2003 | Karim M.F., Tanimoto K., Hieu P.D. | VARANS+VOF/ LES | H=0.07 T=1.6 | dx=0. 02 dz=0.01 n=56400
2004 | Hieu P.D., Katsutoshi T., Vu Thanh Ca | RANS+VOF/ SGS | H=0.125 T=2 | dx=0.02 dz=0.01 n=202500
2004 | Zhaoa Q., Armfield S., Tanimoto Q. | RANS+VOF/ SGS | H=0.125 T=2 | dx=0.02 dz=0.008 n=100000
2004 | N. Garcia, J.L. Lara, I.J. Losada | VARANS+VOF/ K-ε (COBRAS) | H=0.07 T=1.6 | dx=0.04-0.01 dz=0.01 n=130000
2004 | Lubin P., Vincent S., Caltagirone J., Abadie S. | NS/ LES | H/L = 0.13 con L=0.1 | 250 x 100 x 25 points
2005 | Hieu P.D., Katsutoshi T. | RANS+VOF/ SGS | H=0.125 / 0.092 T=2 /1.6 | dx=0.02 dz=0.01 n=202500
2005 | Losada I.J., Lara J.L., Christensen E.D, Garcia N. | VARANS+VOF K-ε + LES (COBRAS) | H=da 0.25 T=da 6 | n=256*94*24
2005 | Peng Q., Yijun H. | RANS+VOF/ K-ε | H=0.102 -0.105 T=1.54 | dx=0. 05 dz=0.05-0.03 n=12000

## Slide 8
2006 | Karim M.F., Tingsanchali T. | VARANS+VOF/ K-ε | H=0.03 to 0.12 T=1.2, 1.6, 2.0 | dx=0.02 dz=0.01 n=60000
2006 | Losada I.J., Lara J.L.,. Liu F. P.L. | VARANS+VOF/ K-ε (COBRAS) | H=0.05-0.1-0.15 T=2-3-4 | dx=0.04-0.01 dz=0.01 n=100000
2006 | Christensen E.D. | RANS+VOF/ LES | H=0.127, 0.089 T=2-5 | curvilinear grid 320*48*32 cells.
2006 | J.L. Lara, N. Garcia, I.J. Losada | VARANS+VOF/ K-ε (COBRAS) | H=0.1 Tp=2.4, 3.2 | dx=0.04-0.01 dz=0.01 n=105124
2006 | Lubin P., Vincent S., Caltagirone J., Abadie S. | NS/ LES | H/L = 0.10 - 0.13 con L=0.1 | Δx=Δz=Δy=4×10−4 m 251 x 100 x 25
2006 | Lubin P., Branger, Kimmoun O. | RANS+VOF/ LES | Hrsm=0.14m Tp=1.3s | 
2007 | Lin P., Karunarathna A. | VARANS+VOF/ K-ε | H=0.10 | dx=0.05 dz=0.01 n=325000
2007 | Freyermuth A.T., Losada I.J., Lara J.L. | RANS+VOF/ K-ε (COBRAS-UC) | H=da 0.48 Tp=da 16 | dx=0. 05-0.02 dz=0.02-0.01 n=203319
2008 | Reeve D.E., Soliman A., Lin P.Z. | RANS+VOF/ K-ε | H=da 1.5 Tp=da 7 | dx=0.25 dz=0.1 n=38400
2008 | Losada I.J., Lara J.L., Guance R., Gonzalez-Ondina J.M. | VARANS+VOF/ K-ε (COBRAS-UC) | H=0.1 T=1.7 | dx=0.05-0.02 dz=0.03-0.01 n=2326
2008 | Chopakatla S. C., Lippmann, T.C., , J.E. | RANS+VOF/ RNG (FLOW3D) | Hrsm=0.5-1.2 Tp=8 | dx=0.5 dz=0.1 n=204000

## Slide 9
In questo ambito il ricorso a sistemi di calcolo sviluppati e verificati esternamente è prassi comune, sia per chi svolge attività di ricerca applicata, sia per chi compie studi progettazione.
La produzione e lo sviluppo autonomo di tale software possono infatti essere svolti solo
da gruppi molto specializzati.
Il mercato dei prodotti disponibili è peraltro vastissimo, tanto che è praticamente impossibile citarli tutti:
Nel nostro settore
il COBRAS, di origine accademica, il Phoenics (sviluppato dalla CHAM di Brian Spalding),
il FLOW-3D (Flow Science 1985), il FOAM, lo STAR +, etc.
…sia dal punto di vista degli strumenti disponibili

## Slide 10
During the last 15 years, various reliable CFD codes have been tested and used:
COBRAS (COrnell BReaking waves And Structures), originally developed by Cornell University (e.g. Liu and Al-Banaa, 2004), and subsequentlty widely ested and applied by Losada coworkers (e.g. Losada et al., 2008)
FLOW-3D® (Chopakatla et al., 2008), (Li et al., 2004)
FLUENT ® (Fang et al., 2010),
PHOENICS ®
OpenFOAM (Higuera et al., 2013)
In a few cases specially built codes have been applied (DHI).
SPH and similar particle methods are also being tested, Viccione at al.(2011),(2012) report some recent developments.
RANS + VOF
A well established methodology for coastal structures

## Slide 11
Altomare C, Gironella X.F., Crespo A.J.F. , Domínguez J.M., Gómez-Gesteira M., Rogers B.D., Improved accuracy in modelling armoured breakwaters with SPH, 7th international SPHERIC workshop Prato, Italy, 2012
inter-particle distance, dp=0.15 m i
to a smoothing length h=0.225 m
2,146,095 particles being 187,353
Computazionalmente non convenienti
Nessun software di uso comune
Utili per studi e applicazioni particolari
Ci sono anche approcci diversi dalla griglia fissa
SPH e simii

## Slide 12
Eugenio Pugliese Carratelli · Giacomo Viccione ·
Vittorio Bovolin
Free surface flow impact on a vertical wall: a numerical
assessment
Computazionalmente non convenienti
Nessun software di uso comune
Utili per studi e applicazioni particolari

## Slide 13
Meringolo, D.D., Aristodemo, F., Veltri, P
.SPH numerical modeling of wave-perforated breakwater interaction

## Slide 14
RANS
Raynold Averaged Navier Stokes Equations
tensore degli sforzi di Reynolds
A physically based connection between Reynolds stresses and the mean velocity field
Modelli di Turbolenza
k-epsilon
RNG
LES
RANS
La turbolenza è trattata utilizzando le equazioni in forma mediata (Reynolds Averaged Navier–Stokes Equations, RANS) con vari e collaudati modelli quali quelli a due equazioni (K-eps, K.Omega –Renormalization Group Theory RNG, etc), oppure con la modellazione degli sforzi di Reynolds. Trovano, almeno per ora, scarse applicazioni le tecniche (LSE, DI) basate sulla ricostruzione della turbolenza attraverso la soluzione dettagliata e su piccola scala delle equazioni di NS.

## Slide 15
Tracing free surface with
VOF Volume of Fluid
RANS + VOF
Nei problemi di ingegneria marittima è presente un aspetto molto delicato: la determinazione della superfice libera, e cioè la superficie di separazione aria/acqua, che è per definizione variabile, ed è molto complessa, specialmente in presenza di frangimento. La tecnica più comune è quella di determinare, sulle celle di calcolo alla frontiera, il rapporto di volume di acqua e di aria – da cui il nome “volume of fluid” (VOF).

## Slide 16
Va ancora notata l’importanza dell’integrazione dei codici CFD con quelli di modellazione geometrica (CAD) e con quelli di calcolo strutturale; ciò avviene in tutti i settori dell’ingegneria meccanica e civile, ma nello specifico dell’ingegneria marittima tale integrazione riveste particolare importanza, come verrà chiarito nel seguito.

## Slide 17
L’uso di tecniche CFD consente di studiare abbastanza facilmente le azioni idrodinamiche su strutture impermeabili e massicce qualiicassoni di protezione dei porti, tenendo anche conto dei fenomeni di interazione tra le ed il fondo, e l’eventuale frangimento davanti all’opera

## Slide 18
Confronto tra elaborazioni e prove sperimentali svolto da Buccino et al., dell’Università Federico II di Napoli, in collaborazione col MEDUS

## Slide 19
La questione è più delicata per le strutture a gettata
(dighe, protezioni costiere, emerse o no)

## Slide 20
  Armour Layer – Porous Media
Breakwater
(Core Waterproof)
Il problema, tradizionalmente,
sia affronta col metodo del
«mezzo poroso»
In corrispondenza della gettata le equazioni si modificano trasformarsi in quelle del moto di filtrazione con relative perdite di carico (Darcy o Forchheimer a seconda che si consideri la perdita di carico lineare o quadratica).
In pratica, rispetto al caso generale equazioni sono integrate all’interno della gettata introducendo un termine aggiuntivo che riproduce le interazioni del fluido con le superfici dei blocchi o dei massi; si assumono coefficienti omogenei per rappresentare la porosità, la geometria dei vuoti e la scabrezza.

## Slide 21
Core-locTM
Hsu al. 2002
Lara et al. 2006
linear
quadratic
“Porous Media”
Equations “degenerate” within the rock mound
Sometimes:
Inertial Term: Added mass “Morison style”
coefficients governing the flow inside the porous media

## Slide 22
Porous media
linear (α) and nonlinear (β) friction coefficients governing the flow inside the porous media and related to the linear and nonlinear drag forces have to be calibrated in a situation as close as possible to the available data

## Slide 23
La metodologia del mezzo poroso può fornire validi risultati ma in molte situazioni essa non è completamente adeguata. Concettualmente, il considerare volumi di controllo (e cioè le maglie di calcolo) più grandi della scala dei percorsi random interni alla gettata, porta necessariamente a trascurare alcuni aspetti molto importanti. Inoltre, tra i suoi limiti operativi c’è la necessità di calibrazione dei parametri numerici (a, b etc.) legati alla risoluzione del moto all’interno del mezzo poroso.
Inoltre, come si vedrà, non fornisce elementi adeguati su un problema specifico

## Slide 24
Un approccio diverso:
FWAU
full simulation of the Flow Within the Armour Units
detailed modelling
of interblock flow
Dentale et al, 2008…
… 2017

## Slide 25
La nuova procedura (indicata come Flow Within Armour Units, FWAU), integrando il software CAD e CFD e permette di studiare con un approccio più dettagliato l’idrodinamica del moto ondoso su un’opera marittima e la stabilità degli elementi che la costituiscono.
La struttura è modellata, così come avviene nella realtà costruttiva o per le prove fisiche di laboratorio, mediante la sovrapposizione di singoli elementi tridimensionali nel rispetto delle condizioni di gravità, attrito ed incastro
Si definisce quindi una griglia di calcolo con un numero congruo di punti all’interno degli spazi compresi tra i blocchi e le con le singole parti della struttura senza utilizzare parametri o approcci di tipo schematico dei fenomeni che interessano il processo.

## Slide 26
Antifer
Tetrapod
Natural Rocks
Xbloc®
AccropodeTM
Core-locTM
La procedura, resa possibile dalla moderna tecnologia CAD, richiede che sia disponibile un archivio di modelli numerici delle diverse tipologie di massi costituenti la mantellata, da quella naturale a quelle artificiali di uso comune: Cubo Antifer, Tetrapodo, AccropodoTM, Core-locTM, Xbloc®, Massi naturali, etc

## Slide 27
Modelli virtuali di gettata 1) senza strato di filtro 2) con strato di filtro
Talvolta si approfondisce il grado di definizione dell’opera introducendo con la stessa tecnica digitale lo strato filtro e la protezione al piede purché naturalmente le dimensioni di questi blocchi siano abbastanza grandi

## Slide 28
The armour layer is modeled by digitally overlapping the individual blocks, one by one according to a real geometry.
Built-in CAD software procedure reproduce gravity with collision and friction constraints: the modelling procedure is mimics the actual construction of the breakwater
Filter layer and toe protection can – but need not - be reproduced with the same technology

## Slide 29
Mesh 1 Mesh 2
x = mesh 1 0 to 550 metri, mesh 2 550 a 627 metri; 1:80);
y = mesh 1 e mesh 2 pari a 6 metri;
.
“2 1/2 D”
“
Il dominio di calcolo è spesso suddiviso in più sotto-domini/regioni con differenti caratteristiche della griglia di calcolo, più fitta in corrispondenza della gettata dove è necessario simulare il flusso più complesso.

## Slide 30
Global mesh _
150.000 cells 0.50 x 0.20 x 0.30 cm
Local mesh _
2.025.000 cells 0.10 x 0.10 x 0.10 cm
Computationally massive:
Convergence at D50/Dx ≈ 10-20
In principle, no need of specific calibration (unlike porous media)

## Slide 31
Basically 2 dimensional??
might help
simulated time history of velocity components

## Slide 32
Turbulence does not always play a big role within the passages
Re ≈ 106 Strouhal =D50/(T*V) ≈ 0.1
Dx/D50 ≈ 10- 210

## Slide 33
Porous media
…but the flow structure is different between the two cases
FWAU
E’ interessante paragonare i risultati calcolati attraverso il FWAU con quelli ottenuti con il metodo del mezzo poroso: il “mezzo poroso” non solo non riesce a ricostruire gli effetti dinamici all’interno, ma produce all’esterno una struttura idrodinamica del tutto diversa

## Slide 34
Developing a 2D model
Basically 2 dimensional??
might help
F. Dentale et al :ADVANCED NUMERICAL SIMULATION ON THE INTERACTION BETWEEN WAVES AND RUBBLE MOUND BREAKWATERS
2008
Un tentativo , all’inizio, di rendere il problema
numerico più trattabile, riducendolo a 2d

## Slide 35
Submerged barriers
Fabio Dentale, Eugenio Pugliese Carratelli, Sebastiano Pane
“Modellazione numerica del moto ondoso su barriere frangiflutti sommerse porose” Studi Costieri, N. 16 2009
Basically 2 dimensional??
might help-ease the computional effort
2d FWAU

## Slide 36
Il sistema di forze che agisce su ciascun singolo blocco può essere calcolato in maniera abbastanza semplice concettualmente, anche se computazionalmente complessa. Confrontando l’azione idrodinamica con il peso del masso è possibile definire la stabilità (potenziale) degli elementi. Le condizioni di criticità si possono verificare qualora la sollecitazione instabilizzante superi quella stabilizzante (peso del blocco); in questo caso l’equilibrio del blocco è garantito solo dalle forze di incastro e di attrito. In questo modo è possibile anche individuare all’interno dell’opera quali elementi possono essere sottoposti ad un eventuale danno causato da un’azione idrodinamica estrema.
Il 3d è la scelta migliore

## Slide 37
Chart: Accropodo 1
| 0.59699999999999998 | 0.80700000000000005 | 0.82599999999999996 | 1.131 | 1.41 | 1.6339999999999999 | 1.9239999999999999 | 1.129 | 1.617 | 2.4409999999999998 | 1.6879999999999999 | 2.4129999999999998 | 3.0249999999999999 | 3.7210000000000001 | 1.6970000000000001 | 2.5539999999999998 | 2.9780000000000002
 | 41201.4757 | 44050.3552 | 41164.6787 | 41294.0807 | 43320.7687 | 42420.773 | 43965.3237 | 44113.6843 | 42328.293 | 42503.3977 | 47897.8283 | 44351.5514 | 43814.3467 | 45640.1264 | 44060.4797 | 42757.8237 | 44109.6578
Chart: Accropodo 2
| 0.59699999999999998 | 0.80700000000000005 | 0.82599999999999996 | 1.131 | 1.41 | 1.6339999999999999 | 1.9239999999999999 | 1.129 | 1.617 | 2.4409999999999998 | 1.6879999999999999 | 2.4129999999999998 | 3.0249999999999999 | 3.7210000000000001 | 1.6970000000000001 | 2.5539999999999998 | 2.9780000000000002
 | 30690.6617 | 39077.4642 | 35294.8937 | 42501.8817 | 47042.7527 | 54634.609 | 48048.8857 | 41930.9153 | 55637.293 | 55398.1197 | 48274.6443 | 56241.0474 | 58085.6477 | 58766.5754 | 53334.2217 | 62081.8737 | 63777.5448
Chart: Accropodo 3
| 0.59699999999999998 | 0.80700000000000005 | 0.82599999999999996 | 1.131 | 1.41 | 1.6339999999999999 | 1.9239999999999999 | 1.129 | 1.617 | 2.4409999999999998 | 1.6879999999999999 | 2.4129999999999998 | 3.0249999999999999 | 3.7210000000000001 | 1.6970000000000001 | 2.5539999999999998 | 2.9780000000000002
 | 856.1607 | 10615.7932 | 4029.4478 | 13186.5537 | 23786.6067 | 25346.871 | 30803.6687 | 13620.3573 | 21857.808 | 42780.7997 | 21971.6383 | 42726.5744 | 64529.4877 | 74624.4234 | 31875.5227 | 52822.8037 | 56976.1378
Masso 1
Masso 2
Masso 3
Masso 4
Masso 5
Masso 6
10000 kg

## Slide 38
Chart: Accropodo 5
| 0.59699999999999998 | 0.80700000000000005 | 0.82599999999999996 | 1.131 | 1.41 | 1.6339999999999999 | 1.9239999999999999 | 1.129 | 1.617 | 2.4409999999999998 | 1.6879999999999999 | 2.4129999999999998 | 3.0249999999999999 | 3.7210000000000001 | 1.6970000000000001 | 2.5539999999999998 | 2.9780000000000002
 | 324.4196 | 311.9032 | 324.4196 | 324.4196 | 324.4196 | 334.7514 | 324.4196 | 629.6028 | 612.7231 | 324.4196 | 307.5971 | 323.6068 | 325.0803 | 774.047 | 324.4196 | 324.4196 | 400.2092
Chart: Accropodo 4
| 0.59699999999999998 | 0.80700000000000005 | 0.82599999999999996 | 1.131 | 1.41 | 1.6339999999999999 | 1.9239999999999999 | 1.129 | 1.617 | 2.4409999999999998 | 1.6879999999999999 | 2.4129999999999998 | 3.0249999999999999 | 3.7210000000000001 | 1.6970000000000001 | 2.5539999999999998
 | 403.7435 | 3957.9592 | 473.7901 | 404.3053 | 427.9209 | 934.572 | 778.4627 | 1081.3102 | 1879.1534 | 2929.0723 | 1690.9476 | 2640.2789 | 7492.0118 | 3472.2594 | 758.7035 | 4674.273
Masso 1
Masso 2
Masso 3
Masso 4
Masso 5
Masso 6
Forces are higher on near sea-level blocks

## Slide 39
Chart: Accropodo 1
Chart: Accropodo 2
Chart: Accropodo 3
Chart: Accropodo 4
Chart: Accropodo 5
Forces are higher on near sea-level blocks

## Slide 40
Forza di sollevamento su blocchi di calcestruzzo alla base di un cassone
Azioni idrodinamiche su blocchi di calcestruzzo al piede di una diga marittima
Lavoro svolto in collaborazione tra il Laboratorio di Idraulica Ambientale e Marittima (LIAM) dell’Università dell’Aquila (Di Risio et al., 2007), che ha eseguito le prove di laboratorio, mentre le prove numeriche sono state svolte presso il MEDUS.
F. Dentale, G. Donnarumma e E. Pugliese Carratelli (2014), Simulation Of Flow Within Armour Blocks In A Breakwater, Journal of Coastal Research,

## Slide 41
Jiansheng Xiang, John-Paul Latham, Axelle Vire, Elena Anastasaki, Christopher C. Pain, Frank Milthaler
SIMULATION TOOLS FOR NUMERICAL BREAKWATER MODELS INCLUDING COUPLED FLUIDITY/Y3D
Per completare ed estendere il FWAU a tutte le situazioni, anche le piu complesse,

## Slide 42
Interlocking of individual Xbloc armour units has been determined by pullout tests. The pullout force has been determined experimentally.
Placement and Structural Strength of Xbloc® and other Single Layer Armour Units
Authors: M. Muttray , J. Reedijk , I. Vos-Rovers , and P. Bakker
Published Online: July 07, 2015 Institution of Civil Engineers

## Slide 43
Hs=2
Hs=4
Hs=6
Pull out results from
Latham et al 2008, Muttray 2005
:
Forces on single blocks be compared to pull-out force
Hs=1

## Slide 44
Sant’Erasmo Breakwater
Cavallaro - Dentale - Foti - Musumeci –Pugliese Carratelli, ICCE 2012 Santander Spain
Non ci sono solo le forze;
Run-up (risalita) e overtopping sono elementi importanti della progettazione

## Slide 45
Dentale, Donnarumma, Pugliese Carratelli Simulation of flow within armour blocks in a breakwater
Journal of Coastal Research JCOASTRES-D-13-00035R1
Il coefficiente di riflessione Kr non ha invece generalmente una grande importanza
Progettuale; è però un importante strumento per la verifica e la calibrazione

## Slide 46
:
Eurotop:
Eurotop in termini di scala di plottaggio del grafico
.
Parametri che compaiono nelle formule:

## Slide 47
A complex situation: A drainage canal
?
?
Come scegliere i parametri per
le formule empiriche?

## Slide 48
Physical Model - University of Catania- Scale 1:80
Sant’Erasmo
Random waves
Dimensioni vasca:
Larghezza 3,60m
Lunghezza 18,00m
Altezza 1,20m
Cavallaro - Dentale - Foti - Musumeci –Pugliese Carratelli

## Slide 49
Sant’Erasmo - Overtopping

## Slide 50
Gela –Virtual Breakwater (FWAU 3D -
Cavallaro - Dentale - Foti - Musumeci –Pugliese Carratelli

## Slide 53
CONCLUSIONI
Tradizionalmente il dimensionamento delle opere costiere di non grande importanza viene svolto attraverso formule empiriche e sperimentali, mentre per le opere grandi o potenzialmente rischiose si ricorre necessariamente alle prove di laboratorio in vasca.
I metodi numerici basati sulla meccanica dei fluidi computazionale (CFD) sono ormai usciti dalla fase di ricerca e forniscono un modo relativamente economico di studiare l’azione delle onde sulle strutture, cosi come gli effetti di riflessione, risalita e sormonto; essi collocano quindi ad un livello intermedio di costo e di complessità tra la modellazione fisica e l’applicazione di formule. Possono essere quindi usati per le opere abbastanza importanti da richiedere un maggiore approfondimento rispetto ai metodi standard, offrendo inoltre considerevoli vantaggi per lo studio delle strutture di forma insolita e quindi diverse da quelle per cui sono state elaborate le formule empiriche.
I metodi CFD hanno anche un ruolo rilevante per lo studio necessario alla progettazione di grandi opere per cui si ritenga essenziale lo svolgimento di prove fisiche. A monte della costruzione del modello fisico, la simulazione numerica permette infatti di chiarire in che maniera esso debba essere realizzato e quali parametri debbano essere ricercati sperimentalmente; a valle degli esperimenti, i risultati possono essere impiegati per calibrare il modello numerico ed esaminare quindi un numero di alternative progettuali che sarebbe eccessivamente costoso realizzare nel modello fisico.
Anche se la ricerca può e deve continuare a perfezionare la modellazione CFD a supporto della progettazione di opere marittime, essa è ormai strumento maturo dell’Ingegneria Marittima.

## Slide 54
Gran parte del lavoro illustrato è stato svolto, nel corso degli anni, su contratti:
MIUR e CUGRI
E con la collaborazione di numerosi enti e colleghi:
Paolo di Girolamo
Enrico Foti
Rosaria Musmeci
Luca Cavallaro
Mariano Buccino
Giovanna Donnarumma
La tomba del Tuffatore
Paestum
(ca. 480-470 AC)

## Slide 55
F. Dentale et al
Coasts, Marine Structures and Breakwaters 2013
From sea to shore – meeting the challenge of the sea
18–20 September 2013, Edinburgh, UK
Run Up Analysis
Literature formulas

## Slide 56
Calibration of Porous RANS-VOF
Cavallaro - Dentale - Foti - Musumeci –Pugliese Carratelli
Cross checked
«Sant’Erasmo»

## Slide 57
CFDWAU Full 3d, tank tests, VdM formula:

## Slide 58
Coming back to Gela –
Only 1 physical tests available
Cavallaro - Dentale - Foti - Musumeci –Pugliese Carratelli

## Slide 60
It is only obvious…
VdM

## Slide 61
Posizione sonde secondo il metodo di Goda e Suzuki:
Limiti:
Quando utilizziamo l’algoritmo di Goda e Suzuki per la separazione delle onde incidenti da quelle riflesse, in ambito numerico, effettuiamo una verifica del buon posizionamento delle sonde attraverso la determinazione degli spettri energetici associati a ciascuna sonda. Se lo spettro è completo riteniamo accettabile il risultato, altrimenti spostiamo una o entrambe le sonde, applichiamo nuovamente l’algoritmo e verifichiamo di nuovo. Tale processo iterativo si arresta quando gli spettri energetici associati alle due sonde sono completi.
Spettro accettabile

## Slide 62: Riflessione metodo di Goda & Suzuki (1976) _ segnale misurato somma di onde regolari di diversa ampiezza, frequenza e fase _ misurazione in due sonde poste a distanza 0.05L< X12<0.45L _ FFT (Fast Fourier Transform) ampiezza di ogni singola componente in frequenza _ Spettro (energia incidente e riflessa) _ coefficiente di Riflessione (Kr)
Modellazione Numerica (risultati)

## Slide 63
Background data :B. Zanuttigh – University of Bologna - Italy
Validation of reflection coefficients

## Slide 64
Validazione del modello numerico: dati sperimentali Ting&Kirby (1996); Mossa&DeSerio (2006)
spilling
plunging
Ting&Kirby
Ting&Kirby

## Slide 65
ICCE 2012 International Conference on Coastal Engineering
Santander - Spain - July 1-6 2012
Kr validation– Numerical Model
Cavallaro - Dentale - Foti - Musumeci –Pugliese Carratelli
Background data :B. Zanuttigh – University of Bologna - Italy

## Slide 66
Validation -
A proper validation would need pressure, velocity measure within the blocks,
SO FAR, ONLY GLOBAL PARAMETERS
Some useful idea
By looking at results