## Slide 1: Impatti del cambiamento climatico nella caratterizzazione del clima marino nel Mediterraneo
andrea.lira.loarca@unige.it
MeteOcean Research Group
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (DICCA)
Università degli studi di Genova
Andrea Lira Loarca & Giovanni Besio
Seminario Tempeste Estreme:
Aspetti tecnici, gestionali ed assicurativi

## Slide 2
Quasi 20 milioni di persone vivono a meno di 5 m sul livello del mare all'interno della fascia costiera mediterranea di 100 km (Schiavina et al, 2019).
Si prevede che i danni annuali delle inondazioni costiere aumenteranno di 2-3 ordini di grandezza entro il 2100 rispetto a oggi (SROCC, 2019).
GCMs non risolvono le caratteristiche delle tempeste tropicali ed extratropicali ad alta risoluzione richieste per determinare con precisione il contributo delle onde estreme al livello del mare estremo. (IPCC, 2021)
MIGLIORI PROIEZIONI REGIONALI DEL
CLIMA MARINO COMPRESO IL SUO COMPORTAMENTO
MULTIMODALE E MULTIVARIATO
CAMBIAMENTO FUTURO DEL CLIMA MARINO NEL MAR MEDITERRANEO

## Slide 3: Proiezioni del clima ondoso nel Mar Mediterraneo
EURO-CORDEX 0.11° per RCP8.5
17 GCM-RCMs:
Periodo base: 1979 – 2005
RCP8.5: 2006-2100
Serie temporale climatica di 3 ore e 10 km delle onde (Hs, Tp, 𝜃m …)
Spettri di onde direzionali di 3 ore in 11 posizioni
CAMBIAMENTO FUTURO DEL CLIMA MARINO NEL MAR MEDITERRANEO

## Slide 4: Cambiamenti dell’energia delle onde e densità spettrale rispetto al hindcast (1979-2005)
Metà secolo (2030 – 2060)
Fine del secolo (2070 – 2100)
Ensemble mean
Variabilità
Interna
RCMs
Deviazione standard delle medie annuali degli RCMs nel periodo di riferimento
Accordo tra RCMs (80% degli RCMs concorda sul segno del cambiamento)
= media temporale
Energia delle onde
Densità spettrale
CAMBIAMENTO FUTURO DEL CLIMA MARINO NEL MAR MEDITERRANEO

## Slide 5
Piccolo cambiamento con accordo tra i modelli:
degli RCMs concorda sul segno del cambiamento
Non c’è accordo tra i modelli :
degli RCMs concorda sul segno del cambiamento
Grande cambiamento con accordo tra i modelli:
degli RCMs concorda sul segno del cambiamento
Diminuzioni consistenti tra il 10-20% nella maggior parte del Mediterraneo.
Leggero aumento nel Canale di Sicilia e nel Mar Libico a metà del secolo  diminuzione robusta alla fine del secolo.
Diminuzioni più grandi (fino al 50%) nei mari Adriatico, Ionio e Baleari.
Lira-Loarca, A., Ferrari, F., Mazzino, A. and Besio, G., 2021. Future wind and wave energy resources and exploitability in the Mediterranean Sea by 2100. Applied Energy, 302, p.117492.
CAMBIAMENTO FUTURO DEL CLIMA MARINO NEL MAR MEDITERRANEO

## Slide 6: Fine del secolo 2070-2100
Grande cambiamento con accordo tra i modelli
Piccolo cambiamento con accordo tra i modelli
La primavera e l'estate presentano una distribuzione diversa dai valori medi totali con robusti incrementi in alcune aree.
Il Mar di Alboran e il Mar Libico mostrano robusti aumenti fino al 45%.
Le distribuzioni delle medie invernali e autunnali, con onde più alte, determinano la distribuzione media totale con diminuzioni previste delle onde del Mediterraneo.
Importanza della variabilità stagionale  alto turismo in estate.
CAMBIAMENTO FUTURO DEL CLIMA MARINO NEL MAR MEDITERRANEO

## Slide 7: Cambiamenti nella densità spettrale - Primavera
Hindcast - SE swell
Aumento robusto inferiore al 10%
Aumento di ≈ 30−50% NNE swell (non visibile nell’hindcast) senza accordo tra i modelli
Mar Adriatico
Hindcast: O-NO swell
Diminuzioni robuste di ≈ 10% e ≈ 20%
Mar Tirreno
Mediterraneo
Centrale
Hindcast: sea e swell in tutte le direzioni, le onde più energiche da ovest.
Diminuzioni previste di ≈10% e ≈15% per la metà e la fine del secolo per le principali onde O-N
CAMBIAMENTO FUTURO DEL CLIMA MARINO NEL MAR MEDITERRANEO
Lira-Loarca, A. and Besio, G., 2022. Future changes and seasonal variability of the directional wave spectra in the Mediterranean Sea for the 21st century. Environmental Research Letters (in press).

## Slide 8: Mediterraneo Centrale
Combinazione di onde sea e swell da tutte le direzioni con i valori più alti di tutte le stagioni durante l'inverno.
Robusta diminuzione di sea e swell da O del 10% (metà) - 25% (fine) per l'inverno e 20% (metà) - 30% (fine) per l'autunno.
Diminuzioni robuste nel resto delle direzioni durante l'inverno
Comportamento diverso per le onde da N durante l'autunno.
Hindcast: predominanti le onde sea O-NE
Diminuzioni robuste dellle onde sea e swell da Ovest del 10% (metà) e 15% (fine)
Cambiamenti verso un sistema unimodale
CAMBIAMENTO FUTURO DEL CLIMA MARINO NEL MAR MEDITERRANEO

## Slide 9: Conclusioni
Proiezioni di moto ondoso ad alta risoluzione (0.11°) per 17 EURO-CORDEX
GCM-RCMs
Database ogni 3 ore di parametri d'onda integrati e spettri d'onda 2D dal 1970 al 2100.
Cambiamenti nell'energia delle onde:
  Diminuzioni robuste nella maggior parte del bacino del Mediterraneo in corrispondenza delle condizioni invernali e autunnali.
  Aumenti robusti delle condizioni estive per il Mar di Alboran e il Mar Libico.
Cambiamenti negli spettri delle onde:
  Aumento del numero di sistemi per il Mar Ligure e il Mar Adriatico in primavera.
  Diminuzione dei sistemi predominanti per il Mar Ionio in primavera.
Andrea Lira Loarca
andrea.lira.loarca@unige.it